## Slide 1
Tema do Grupo
Monitoramento Inteligente
de Ambientes
Arquitetura detalhada | Hardware / App / Rede / Plataforma | Etapas de construção | Desafios e soluções
UNICAMP
Edison Andres Arteaga Lopez
Professores: Allan M. de Souza | Daniel L. Guidoni | Juliana F. Borin | Monitor: Rafael de Oliveira Jarczewski
Curso Android IoT Embarcado — UNICAMP / Instituto Eldorado / Softex — Junho 2026
1. Tema do Grupo
2. Arquitetura e Fluxo
3. Hardware / App / Rede / Plataforma
4. Etapas de Construção
5. Desafios Técnicos
1

## Slide 2
UNICAMP
2
1. Tema do Grupo
Monitoramento Inteligente de Ambientes — definicao, objetivos e escopo
O Projeto
Sistema IoT completo para monitoramento continuo de temperatura e umidade em ambientes, com transmissao sem fio de longo alcance (LoRaWAN), processamento em nuvem (TTI) e visualizacao em tempo real em um aplicativo Android nativo.
Objetivos Principais
Coletar dados de temperatura e umidade via sensor DHT22
Transmitir via LoRaWAN com baixo consumo de energia
Processar na plataforma TTI (instancia UNICAMP)
Exibir dashboard em tempo real com historico grafico
Disparar alertas configurados pelo usuario
Escopo do Projeto
Hardware Embarcado
Rede LoRaWAN (LPWAN)
Plataforma IoT (TTI)
App Android (Kotlin)
Jetpack Compose + Material3
Alarmes e Notificacoes
Correspondencia com o curso:
"Monitoramento Inteligente de Ambientes: coleta de temperatura e umidade, visualizacao em dashboard e geracao de alertas" — Exemplo exato citado no enunciado do Projeto Final

## Slide 3
UNICAMP
3
2. Arquitetura do Sistema — Visao Geral
5 camadas: Percepcao → Conectividade sem fio → Transporte → Nuvem IoT → Aplicacao
Percepcao
DHT22
Sensor
LoRa32v2
Firmware
>
Conectividade
LoRaWAN
Modulacao
LoRa SF7-12
Gateway
Dragino LPS8
>
Transporte
IP
Internet
TCP/IP
>
Nuvem IoT
TTI
The Things
Industries
MQTT/TLS
Broker
>
Aplicacao
Android
Kotlin
Compose
Room +
Alarmes
Dado percorrido: [bytes] → [LoRa frame] → [JSON TTI] → [MQTT payload] → [Room entity] → [UI StateFlow]

## Slide 4
UNICAMP
4
2. Fluxo de Dados Detalhado
Transformacao do dado em cada etapa — desde a leitura do sensor ate a UI do app
1
Leitura DHT22
float temp, float hum
(raw analogico)
1-wire
>
2
Empacotamento ESP32
4 bytes:
[seq][tempH][tempL][hum]
Firmware C++
>
3
LoRaWAN AU915
PHYPayload
(OTAA, MIC, Fport=1)
LoRa SF7-12
>
4
Gateway LPS8
JSON semilegal
(rssi, snr, freq)
IP/UDP Semtech
>
5
TTI Decoder
{ seq, temp, hum }
(JavaScript)
Payload Formatter
>
6
MQTT Publish
JSON uplink
(device_id, payload)
MQTT/TLS 8883
>
7
App — MQTT Sub
MqttMessage
→ DTO Kotlin
HiveMQ 1.3.3
>
8
Room + UI
SensorReading
entity + StateFlow
Compose recompose
Detalhes do Payload (passo 2 e 5):
Byte 0: seq (contador de sequencia, uint8)
Byte 1: tempH (parte alta: int(temp*10) >> 8)
Byte 2: tempL (parte baixa: int(temp*10) & 0xFF)
Byte 3: hum (int(hum*2), uint8 — range 0..200)
Latencias tipicas:
Leitura DHT22 → TX LoRa:
~50ms
TX LoRa → Gateway IP:
SF7 ~51ms AR
Gateway → TTI decode:
~100-300ms
TTI MQTT → App Android:
~200-400ms
Total sensor → UI:
< 2 segundos

## Slide 5
UNICAMP
5
3. Hardware — No IoT (LoRa32v2 + DHT22)
Heltec LoRa32v2: ESP32 240 MHz + SX1276 LoRa + OLED display — Firmware: leitura, empacotamento e transmissao
Heltec LoRa32v2
CPU:
ESP32 Xtensa LX6, 240 MHz dual-core + ULP
Memoria:
520 KB SRAM | 8 MB Flash SPI
LoRa:
SX1276 — 915 MHz (AU915), +20dBm TX
Sensibilidade:
RX: -148 dBm (SF12) / -118 dBm (SF7)
Wi-Fi:
802.11 b/g/n ate 150 Mbps
Bluetooth:
V4.2 BR/EDR + BLE
GPIO:
22 pinos programaveis | I2C, UART, SPI
Display:
OLED 0.96" 128x64 integrado (I2C)
Bateria:
Litio 3.7V via conector JST-SH 2 pinos
Dimensoes:
51 x 25,5 x 10,6 mm | ~8g
DHT22 / AM2302
Temp.:
-40~+125 C (±0.5 C) | 0~100% RH (±2~5%)
Protocolo:
1-wire digital | 3.3 V ~ 6 V | 2.5 mA
Taxa:
0.5 Hz (1 leitura a cada 2 segundos)
Pinos:
VDD / DATA / NC / GND
Firmware — Ciclo de Execucao
1. Setup
Inicializa Serial, OLED, DHT22, WiFi stack, OTAA join
2. Loop (2s)
Le DHT22 → valida dados → atualiza OLED display
3. Empacota
4 bytes: [seq][tempH][tempL][hum] em buffer uint8
4. TX LoRa
LoRaWAN.sendUplink(buf, Fport=1) — confirma ACK
Consumo estimado: TX LoRa ~120mA | Sleep ~10uA | Operacao continua com bateria 18650 (2500mAh) > 24h

## Slide 6
UNICAMP
6
3. Rede — LoRaWAN (AU915)
Protocolo LPWAN de longo alcance e baixo consumo — configuracao OTAA no plano AU915
Pilha de Protocolo LoRaWAN
Aplicacao (FPort 1)
LoRaWAN MAC (OTAA, ADR)
LoRa PHY (SF7-12 / BW125)
Radio SX1276 — 915 MHz RF
AU915 — Configuracao de Canais
Sub-banda 2: UL 916.8-919.2 MHz (DR0-DR3) | DL 923.3-927.5 MHz (DR8-DR13)
Channel Mask configurado via OTAA Join-Accept
Parametros LoRaWAN do Projeto
Ativacao:
OTAA (Over-the-Air Activation)
AppEUI / JoinEUI:
Registrado no TTI / UNICAMP
Frequencia:
AU915 Sub-Banda 2
Spreading Factor:
SF7 (padrao ADR minimo)
Banda:
BW125 kHz
Potencia TX:
+20 dBm (maximo SX1276)
Sensibilidade RX:
-148 dBm @ SF12
Alcance tipico:
2~5 km urbano | 15 km campo aberto
Duty Cycle:
1% (regulamentacao ANATEL)
ADR:
Habilitado — SF dinamico por RSSI/SNR
ACK:
Confirmed Uplink (FPort 1)
Gateway: Dragino LPS8 | Chipset: Semtech SX1302 + SX1250 | 10 canais paralelos | Conexao: Ethernet RJ45 + Wi-Fi | Alcance: ate -140 dBm

## Slide 7
UNICAMP
7
3. Plataforma IoT — The Things Industries (TTI)
Instancia privada UNICAMP: registro de dispositivos, decodificacao de payload e distribuicao via MQTT
Configuracao TTI
Host:
unicamp.au1.cloud.thethings.industries
AppID:
iotdlt
Tenant:
unicamp
Device:
lorawan_node_1
FreqPlan:
Australia 915-928 MHz, FSB 2
Region:
au1 (Sydney)
Versao:
LoRaWAN 1.0.3, Regional B
Security:
AES-128 AppSKey + NwkSKey
DevEUI:
Registrado via OTAA
Payload Formatter (JS)
function decodeUplink(input) {
const b = input.bytes;
// Byte 0: sequencia
// Bytes 1-2: temperatura x10
// Byte 3: umidade x2
const temp =
((b[1]<<8)|b[2]) / 10.0;
const hum = b[3] / 2.0;
return {
data: {
seq: b[0],
temp: temp,
hum: hum
}
};
}
Saida: { seq, temp: 21.7, hum: 53.6 }
Usado pelo app para exibir
dados reais do nodo-2
Integracao MQTT/TLS
Broker:
unicamp.au1...
Porta:
8883 (TLS 1.2+)
Username:
iotdlt@unicamp
Password:
API Key (DataStore)
Topico:
v3/{app}@{tenant}/devices/+/up
QoS:
0 (at-most-once)
Keep-alive:
60 segundos
Clean Sess:
true
Auto-recon:
habilitado
TTI fornece: Network Server + Join Server + Application Server + Identity Server + Storage API integrados

## Slide 8
UNICAMP
8
3. App Android — Arquitetura e Componentes
Arquitetura em 4 camadas + Manual DI via AppContainer — Android Architecture Guidelines
UI Layer
DashboardScreen · AlarmScreen · SettingsScreen
Jetpack Compose · Material3 · ViewModel · StateFlow · Navigation Compose 2.8 · Grafico Canvas customizado
Domain Layer
AlarmEngine · MetricStatus (OK/LOW/HIGH) · Repository interfaces
Pure Kotlin — sem dependencia de framework Android · Logica de negocio testavel · enum MetricStatus
Data Layer
SensorRepository · SensorDao · AlarmRuleDao · SettingsDataStore
Room 2.7.0 (SQLite) · DataStore Preferences · kotlinx.serialization · KSP 2.1.0-1.0.29
Service Layer (MQTT)
MqttForegroundService · TtnMqttClient · NotificationHelper
LifecycleService · HiveMQ 1.3.3 TLS · FOREGROUND_SERVICE_TYPE_REMOTE_MESSAGING · ServiceCompat
AppContainer (Manual DI): cria SensorDb, SensorRepository, AlarmEngine e ViewModelFactory — injeta via LocalCompositionProvider | AGP 9.0 + android.disallowKotlinSourceSets=false

## Slide 9
UNICAMP
9
3. App Android — Interface e Funcionalidades
Dashboard • Alarmes • Configuracoes — Material3 Teal | modo escuro | badge dinamico
Dashboard
lorawan_node_1
TEMP: 21.7 C [OK]
UMID: 53.6% [OK]
Seq: 4812 | MQTT: ON
Grafico: linha historico
Status cor: verde/ambar/vermelho
Atualizacao em tempo real via MQTT
Indicador MetricStatus (OK/LOW/HIGH)
Grafico Canvas: ultimos 50 pontos
Alarmes
Alarmes ativos: 0
Temp. Max: 30.0 C
Temp. Min: 10.0 C
Umid. Max: 80%
Umid. Min: 30%
Historico de eventos
Configuracao de limiares por usuario
Notificacao push (NotificationCompat)
Badge na aba (contador dinamico)
Configuracoes
Host: unicamp.au1...
AppID: iotdlt
Tenant: unicamp
API Key: *** (DataStore)
Habilitar MQTT: ON
Salvar → conectar MQTT
Credenciais salvas em DataStore
API Key nunca hardcodada no codigo
Reconexao ao salvar novas configs

## Slide 10
UNICAMP
10
4. Etapas de Construcao do Prototipo
Desenvolvimento em 4 sprints — hardware, rede, app e integracao final
Sprint 1
Sem. 1-2 — Hardware + Ambiente
Configuracao do ambiente Android Studio + Gradle
Montagem fisica: LoRa32v2 + DHT22 + protoboard
Firmware ESP32: leitura DHT22 + display OLED
Teste de leitura: temperatura e umidade via Serial
Estrutura do projeto Android (modulos, arquitetura)
Entrega: Node lendo DHT22 e exibindo no OLED
Sprint 2
Sem. 2-3 — LoRaWAN + TTI
Registro do dispositivo no TTI (AppID iotdlt, unicamp)
Configuracao OTAA: DevEUI, AppEUI, AppKey
Gateway Dragino LPS8: configuracao AU915 sub-banda 2
Codificacao payload: 4 bytes (seq, temp x10, hum x2)
Payload Formatter JS no TTI com decodificacao
Entrega: Dado chegando no TTI console com JSON correto
Sprint 3
Sem. 3-4 — App Android
Room 2.7 + KSP: entidades SensorReading, AlarmRule
DataStore Preferences: armazenamento de credenciais
TtnMqttClient: conexao HiveMQ TLS porta 8883
Dashboard UI (Compose): cards + grafico Canvas
Sistema de alarmes: AlarmEngine + notificacoes push
Entrega: App conectando ao MQTT e exibindo dados simulados
Sprint 4
Sem. 4-5 — Integracao + Testes
Integracao ponta-a-ponta com dados reais (nodo-2)
Fix Android 15: FOREGROUND_SERVICE_REMOTE_MESSAGING
Refinamento UI: tema Material3 Teal, modo escuro
Testes em API 26, API 30 e API 35
Validacao: 21.7°C, 53.6% RH, seq 4812 confirmados
Entrega: Sistema operacional com dados reais do nodo-2
Cronograma
Jun/09
Jun/16
Jun/23
Jun/30

## Slide 11
UNICAMP
11
5. Desafios Tecnicos — Parte 1
Android 15 FGS + reconexao automatica MQTT + compatibilidade KSP/AGP 9.0
D1 — Android 15 (API 35) — FGS Timeout
Problema
FOREGROUND_SERVICE_TYPE_DATA_SYNC foi depreciado no Android 15 causando ForegroundServiceStartNotAllowedException ao iniciar o servico MQTT em background. O processo era encerrado pelo sistema com timeout.
Solucao
Alterado para FOREGROUND_SERVICE_TYPE_REMOTE_MESSAGING no manifest e uso de ServiceCompat.startForeground() com tipo condicional por versao do SDK (API 34+, API 26-33, else 0).
val fgsType = when {
SDK >= UPSIDE_DOWN_CAKE -> REMOTE_MESSAGING
SDK >= O -> DATA_SYNC
else -> 0
}
ServiceCompat.startForeground(
this, NOTIF_ID, notif, fgsType)
D2 — KSP + AGP 9.0 — Incompatibilidade
Problema
Android Gradle Plugin 9.0 passou a usar source sets Kotlin separados por padrao, causando conflito com o KSP (Kotlin Symbol Processing) utilizado pelo Room 2.7. Erro: 'KSP can only process Kotlin sources'.
Solucao
Adicao do flag android.disallowKotlinSourceSets=false no gradle.properties para restaurar o comportamento de source sets unificados, compativel com KSP 2.1.0-1.0.29.
# gradle.properties
android.disallowKotlinSourceSets=false
# build.gradle.kts
ksp { version = "2.1.0-1.0.29" }

## Slide 12
UNICAMP
12
5. Desafios Tecnicos — Parte 2
MQTT reconexao + payload encoding + LoRaWAN OTAA join failure no AU915
D3 — MQTT — Perda de Conexao e Reconexao
Problema:
Ao perder conexao Wi-Fi ou de rede, o HiveMQ nao resubscrevia automaticamente ao topico apos reconectar, resultando em dados perdidos silenciosamente.
Solucao:
Implementado callback onConnectionSuccess() que resubscreve ao topico v3/{app}@{tenant}/devices/+/up apos cada reconexao bem-sucedida. Auto-reconnect configurado no MqttClientBuilder.
client.toAsync().connect()
.whenComplete { _, err ->
if (err == null) {
subscribe(topic, QoS.AT_MOST_ONCE)
}
}
D4 — Payload Encoding — Precisao de Ponto Flutuante
Problema:
Temperaturas negativas e valores com decimal causavam overflow na codificacao de 1 byte. Ex: -5.3°C como uint8 resultava em 251 (complemento), corrompendo os dados no app.
Solucao:
Implementado offset de 40°C no encoder (range -40 a +125 configuravel) e fator de escala 10x em 2 bytes big-endian para temperatura. Umidade em 1 byte com fator 2x (range 0-100%).
// Encoder (ESP32)
uint16_t t = (uint16_t)((temp+40)*10);
buf[1] = t >> 8;
buf[2] = t & 0xFF;
buf[3] = (uint8_t)(hum*2);
// Decoder (TTI JS)
temp: (((b[1]<<8)|b[2])/10.0)-40
D5 — LoRaWAN OTAA — Join Failure em AU915
Problema:
O dispositivo nao conseguia realizar o join OTAA. Mesmo com credenciais corretas, o Join Accept nao era recebido. Causa: channel mask incorreto para a sub-banda 2 do AU915.
Solucao:
Configurada corretamente a mascara de canais AU915 Sub-Banda 2 (canais 8-15 uplink + canal 70 downlink) na biblioteca LoRaWAN do ESP32. Apos correcao, join bem-sucedido em <30s.
// Configuracao AU915 Sub-Banda 2
channelMask[0] = 0x0000;
channelMask[1] = 0x00FF;
// Habilita canais 8-15
// Disable canais 0-7, 16-71
loraWAN.setChannelMask(mask);
Todos os desafios foram resolvidos — sistema funcional com dados reais (21.7°C, 53.6% RH, seq 4812) confirmados em producao

## Slide 13
UNICAMP
13
Resultados — Prototipo Validado
Sistema end-to-end operacional com dados reais de lorawan_node_1 via TTI UNICAMP
Temperatura
21.7 C
NORMAL
Umidade Rel.
53.6%
NORMAL
Seq. Uplinks
4812
UPLINKS
Latencia E2E
< 2s
VALIDADO
Requisitos Atendidos
v
Coleta DHT22 em tempo real
v
Transmissao LoRaWAN OTAA AU915
v
Decodificacao payload no TTI
v
Dashboard Android + grafico
v
Alarmes configurados + notificacoes
v
Android 15 compativel
v
Credenciais seguras (DataStore)
v
Dados reais validados
Modulos do Curso Cobertos
M1
Sistemas Operacionais
M2
Android Basico e Ferramentas
M3
Redes de Computadores
M4
Android Embarcado e Framework
M5
Conectividade Sem Fio (LoRaWAN)
M6
Plataformas de IoT (TTI)

## Slide 14
Obrigado!
Perguntas e Discussao
UNICAMP
Monitoramento Inteligente de Ambientes
Edison Andres Arteaga Lopez | Junho 2026 | Curso Android IoT Embarcado — UNICAMP
5 Desafios
Resolvidos
4 Sprints
Concluidos
6 Modulos
Integrados
Dados Reais
Validados
Stack: Kotlin 2.1 · Jetpack Compose · Room 2.7 · HiveMQ MQTT 1.3.3 · LoRaWAN AU915 · The Things Industries
Repositorio: AndroidStudioProjects/environmental_monitoring | Android 8.0+ (API 26+) | Testado ate API 35
14