## Slide 1
Projeto Final
Monitoramento Inteligente
de Ambientes
Curso Android IoT Embarcado | UNICAMP / Instituto Eldorado / Softex
Edison Andres Arteaga Lopez
Professores: Allan M. de Souza | Daniel L. Guidoni | Juliana F. Borin
Monitor: Rafael de Oliveira Jarczewski
Junho de 2026
UNICAMP
Projeto: "Monitoramento Inteligente de Ambientes — coleta de temperatura e umidade, visualizacao em dashboard e geracao de alertas" (exemplo exato do enunciado do curso)
1

## Slide 2
UNICAMP
2
Projeto e Motivacao
O que e? Que problema resolve?
Problema
Ambientes industriais, laboratoriais e residenciais exigem monitoramento continuo de temperatura e umidade.
Ausencia de alertas em tempo real pode causar danos a equipamentos, produtos ou saude.
Solucoes comerciais sao caras, fechadas e pouco personalizaveis.
Solucao Proposta
Sistema IoT end-to-end para coleta, transmissao e visualizacao de dados ambientais com alertas automaticos.
Projeto exato do curso: "coleta de temperatura e umidade, visualizacao em dashboard e geracao de alertas"
Coleta
Sensor DHT22
+ LoRa32v2
Transmissao
LoRaWAN
+ TTI Cloud
Monitoramento
App Android
+ Alarmes

## Slide 3
UNICAMP
3
Modulos do Curso Integrados
Como o projeto integra os 6 modulos do Curso Android IoT Embarcado
M1
Sistemas Operacionais
Kotlin Coroutines, threads, Android lifecycle, gerenciamento de processos
M2
Android Basico e Ferramentas
Android Studio, Gradle + KSP, Logcat, Jetpack Compose, Navigation Component
M3
Redes de Computadores
Protocolo MQTT/TLS (porta 8883), TCP/IP, assinatura topicos v3/{app}/devices/+/up
M4
Android Embarcado e Framework
LifecycleService (ForegroundService), DataStore Preferences, Room 2.7, Material3
M5
Conectividade Sem Fio
LoRaWAN AU915, modulacao LoRa (SF7-SF12), ADR, sensibilidade -135 dBm
M6
Plataformas de IoT
The Things Industries (TTI), instancia UNICAMP, Payload Formatter JavaScript

## Slide 4
UNICAMP
4
Arquitetura do Sistema
Fluxo completo: do sensor fisico ao aplicativo Android
Sensor DHT22
Temp + Umidade
>
LoRa32v2
(ESP32)
No LoRaWAN
>
Gateway
Dragino LPS8
LoRaWAN AU915
>
TTI Cloud
(UNICAMP)
unicamp.au1...
>
App Android
(Kotlin)
Dashboard + Alarmes
Payload Formatter (TTI — JavaScript):
function decodeUplink(input) {
const b = input.bytes;
return { data: {
seq: b[0],
temp: ((b[1]<<8)|b[2]) / 10.0,
hum: b[3] / 2.0
}};
}
Dados reais — nodo-2 (lorawan_node_1):
Temperatura:
21.7 C
Umidade:
53.6 %
Seq.:
4812
AppID: iotdlt | Tenant: unicamp | Host: unicamp.au1.cloud.thethings.industries
Dados confirmados com dispositivo real transmitindo via LoRaWAN para instancia privada TTI da UNICAMP

## Slide 5
UNICAMP
5
No IoT — Hardware Embarcado
Heltec LoRa32v2 (ESP32 + SX1276) + Sensor DHT22
Heltec LoRa32v2
CPU: ESP32 240 MHz dual-core + ULP
LoRa: SX1276 — 863~928 MHz (AU915)
Wi-Fi: 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2
GPIO: 22 pinos | I2C, UART, SPI
OLED display 0.96" integrado
Bat. Litio 3.7V conector JST-SH
Dimensoes: 51 x 25,5 x 10,6 mm
Sensor DHT22 / AM2302
Temperatura: -40 C a +125 C (±0.5 C)
Umidade: 0% a 100% RH (±2%~5%)
Protocolo: 1-wire digital
Alimentacao: 3.3 V ~ 6 V, 2.5 mA
Taxa de amostragem: 0.5 Hz (1 leitura/2s)
Sinal: digital por barramento de dados
Pinos: VDD / DATA / GND
Configuracao LoRaWAN: Frequencia: AU915 | Ativacao: OTAA | AppID: iotdlt | Tenant: unicamp | Gateway: Dragino LPS8 | SF: 7~12 (ADR)

## Slide 6
UNICAMP
6
Plataforma IoT: The Things Industries (TTI)
Instancia privada UNICAMP para gerenciamento de dispositivos LoRaWAN
Configuracao TTI
Host: unicamp.au1.cloud.thethings.industries
AppID: iotdlt
Tenant: unicamp
Device: lorawan_node_1
EUI registrado via OTAA
Plano: AU915
Payload Formatter (JS)
function decodeUplink(input) {
const b = input.bytes;
return { data: {
seq: b[0],
temp: ((b[1]<<8)|b[2])/10.0,
hum: b[3]/2.0 }};
}
Integracao MQTT/TLS
Protocolo: MQTT v3.1.1
Porta TLS: 8883
Topico: v3/{app}@{tenant}/
devices/+/up
Auth: AppID + API Key
Biblioteca: HiveMQ 1.3.3
TTI e uma plataforma LoRaWAN de nivel empresarial — a UNICAMP disponibiliza uma instancia dedicada para o curso

## Slide 7
UNICAMP
7
Arquitetura do Aplicativo Android
Arquitetura em camadas — Android Architecture Guidelines
Camada de Interface (UI)
Jetpack Compose | Material 3 | ViewModel | Navigation Compose 2.8 | Grafico Canvas
Camada de Dominio
Repository Pattern | AlarmEngine | MetricStatus (OK / LOW / HIGH) | Modelos de dados
Camada de Dados
Room 2.7.0 (SQLite local) | DataStore Preferences (credenciais) | kotlinx.serialization (JSON TTI)
Servico em Segundo Plano (MQTT)
MqttForegroundService (LifecycleService) | HiveMQ 1.3.3 TLS | FOREGROUND_SERVICE_TYPE_REMOTE_MESSAGING (API 35)
Injecao de Dependencias: manual via AppContainer (sem Hilt) | KSP 2.1.0-1.0.29 para Room | AGP 9.0 | android.disallowKotlinSourceSets=false

## Slide 8
UNICAMP
8
Ferramentas e Tecnologias
Stack completo do projeto — linguagens, frameworks, bibliotecas e infraestrutura
Linguagens e IDE
Kotlin 2.1.0
JavaScript (Payload Formatter TTI)
Android Studio Ladybug
Gradle 8.x + KSP 2.1.0-1.0.29
AGP 9.0
Bibliotecas Android
Jetpack Compose + Material3
Room 2.7.0 (persistencia local)
DataStore Preferences
HiveMQ MQTT Client 1.3.3
kotlinx.serialization
Navigation Compose 2.8
Hardware e Infraestrutura
LoRa32v2 Heltec (ESP32+SX1276)
Sensor DHT22 / AM2302
Gateway Dragino LPS8 (SX1302)
The Things Industries (TTI)
LoRaWAN AU915 | OTAA
MQTT/TLS porta 8883
Target: Android 8.0+ (API 26+) | Testado em: API 26, API 30, API 35 (Android 15) | Arquitetura: ARM64-v8a

## Slide 9
UNICAMP
9
Funcionamento Basico — Fluxo de Dados
Do sensor fisico a notificacao no smartphone em menos de 2 segundos
DHT22
le dados
>
ESP32
empacota
bytes
>
LoRa
transmite
OTAA
>
Gateway
encaminha
via IP
>
TTI
decoda
payload
>
MQTT
publica
uplink
>
App
recebe +
persiste
>
Alarme
+ Push
Notif.
Reconexao Automatica MQTT
O MqttForegroundService (LifecycleService) usa HiveMQ com auto-reconnect ativado. O servico roda como Foreground Service com notificacao persistente e sobrevive ao fechamento do app. Ao reconectar, resubscreve automaticamente ao topico v3/{app}@{tenant}/devices/+/up.
Verificacao de Alarmes
A cada medicao recebida via MQTT, o AlarmEngine compara temperatura e umidade com os limiares definidos pelo usuario. Se um limiar e violado: dispara NotificationCompat (canal ALARM_CHANNEL), registra o evento no historico Room e atualiza o badge dinamico na aba Alarmes.

## Slide 10
UNICAMP
10
Interface do Aplicativo
Dashboard em tempo real, historico e configuracao de alarmes com tema Material3 Teal
Dashboard
lorawan_node_1
TEMP: 21.7 C [OK]
UMID: 53.6% [OK]
Ultima leitura: seq 4812
Grafico: linha historico
Status: Conectado MQTT
Alarmes
Alarmes ativos: 0
Temp. Maxima: 30.0 C
Temp. Minima: 10.0 C
Umid. Maxima: 80 %
Umid. Minima: 30 %
Badge: count dinamico
Configuracoes
Host: unicamp.au1...
AppID: iotdlt
Tenant: unicamp
API Key: *** (seguro)
Habilitar MQTT: ON
Salvar e conectar
Tema: Material3 Teal | 3 abas: Dashboard / Alarmes / Configuracoes | Badge de alarmes ativos | Grafico Canvas customizado | Modo escuro

## Slide 11
UNICAMP
11
Desafio Tecnico: Android 15 (API 35)
Foreground Service com FOREGROUND_SERVICE_TYPE_REMOTE_MESSAGING
Problema (Android 15 / API 35)
O tipo DATA_SYNC foi depreciado no Android 15 e causa ForegroundServiceStartNotAllowedException ao iniciar o servico MQTT em background. Erro: FGS timeout — processo encerrado pelo sistema.
Solucao Implementada
Mudado para REMOTE_MESSAGING no manifest e ServiceCompat.startForeground() com tipo condicional por versao do SDK. Resolucao testada com sucesso em Android 15.
// AndroidManifest.xml
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_REMOTE_MESSAGING"/>
<service android:foregroundServiceType="remoteMessaging" ... />
// MqttForegroundService.kt
val fgsType = when {
Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.UPSIDE_DOWN_CAKE -> // API 34+
ServiceInfo.FOREGROUND_SERVICE_TYPE_REMOTE_MESSAGING
Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O -> // API 26-33
ServiceInfo.FOREGROUND_SERVICE_TYPE_DATA_SYNC
else -> 0
}
ServiceCompat.startForeground(this, NOTIFICATION_ID, notification, fgsType)

## Slide 12
UNICAMP
12
Demonstracao do Prototipo
Dados reais coletados de lorawan_node_1 via TTI e exibidos no app Android
Temperatura
21.7 C
NORMAL
Umidade Rel.
53.6 %
NORMAL
Uplinks receb.
4812
SEQ. NO.
Latencia MQTT
< 2 s
TEMPO REAL
Sistema funcionando com dados reais: Device: lorawan_node_1 (nodo-2) | Rede: LoRaWAN AU915 | Gateway: Dragino LPS8 | Plataforma: TTI UNICAMP | App: Android
Dashboard em Tempo Real
Leituras via MQTT exibidas imediatamente com indicador de status (OK/ALTO/BAIXO)
Grafico Historico
Grafico de linha Canvas com os ultimos 50 valores de temperatura e umidade
Sistema de Alarmes
Limiares configurados pelo usuario. Notificacoes push + badge na aba
Persistencia Room
Medicoes e historico de alarmes no banco SQLite via Room 2.7 (offline)
Credenciais Seguras
Host, AppID, Tenant e API Key no DataStore (nunca hardcodados)
Servico Persistente
ForegroundService sobrevive ao fechamento e compativel Android 15

## Slide 13
UNICAMP
13
O Prototipo Foi Desenvolvido como Esperado?
Avaliacao dos objetivos propostos versus resultados obtidos
SIM — Todos os requisitos do projeto foram atendidos e validados com dados reais
v
Coleta de temperatura e umidade em tempo real via sensor DHT22 + LoRa32v2
v
Transmissao LoRaWAN (OTAA, AU915) com payload codificado e decodificado no TTI
v
Integracao com plataforma TTI (instancia UNICAMP) via MQTT/TLS porta 8883
v
Dashboard Android com grafico historico, indicadores de status e atualizacao em tempo real
v
Sistema de alarmes configuravel com notificacoes push e historico persistente (Room)
v
Compatibilidade com Android 15 (API 35) — FGS tipo REMOTE_MESSAGING
v
Credenciais TTN armazenadas com seguranca (DataStore), nunca hardcodadas
v
Validacao com dados reais: 21.7 C, 53.6% RH, sequencia 4812 de lorawan_node_1
Projeto entregue dentro do cronograma | Modulos M1-M6 todos integrados | Testado com hardware real em rede LoRaWAN produtiva

## Slide 14
Obrigado!
Monitoramento Inteligente de Ambientes | Curso Android IoT Embarcado | UNICAMP 2026
UNICAMP
Aprendizados
IoT end-to-end
Integramos hardware (LoRa32v2+DHT22), rede (LoRaWAN), nuvem (TTI) e app Android — todos os 6 modulos do curso em um projeto funcional.
Android em producao
Lidamos com desafios reais: FGS Android 15, TLS/MQTT, persistencia Room, UI Material3 e arquitetura em camadas.
LoRaWAN na pratica
OTAA, AU915 e integracao com plataforma TTI empresarial — base solida para projetos IoT em escala real.
Trabalho Futuro
Suporte a multiplos dispositivos
ML para predicao de anomalias
Exportacao CSV/JSON do historico
Dashboard web (TTI Webhooks)
Seguranca: certificate pinning MQTT
Modo baixo consumo de bateria
Edison Andres Arteaga Lopez | Junho 2026 | Repositorio: AndroidStudioProjects/environmental_monitoring | Android 8.0+ (API 26+)
14