## Slide 1
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CAMPINAS · IoT & Redes
Monitoreo Ambiental IoT
Aplicación Android Nativa con LoRaWAN
y The Things Industries (TTI)
Edison Andrés Arteaga López
Junio 2026
Kotlin
Jetpack Compose
MQTT
LoRaWAN
Room DB
Material3
Notes: Diapositiva de portada. Presentar el proyecto: app nativa Android para monitoreo de temperatura y humedad usando nodos LoRaWAN conectados a The Things Industries.

## Slide 2
Motivación
¿Por qué monitoreo ambiental inteligente?
2 / 14
PROBLEMA
1. Variaciones críticas de temperatura y humedad afectan cultivos, laboratorios, cadena de frío y almacenes. 2. El monitoreo manual es discontinuo, propenso a errores y no genera alertas en tiempo real. 3. Las soluciones propietarias existentes son costosas, de código cerrado y difícil integración. 4. Se requiere conectividad de largo alcance con bajo consumo energético en campo.
PROPUESTA
1. Nodos LoRaWAN de bajo consumo que transmiten temperatura y humedad cada minuto. 2. App Android nativa con visualización en tiempo real, historial y alarmas configurables. 3. Integración directa con The Things Industries (TTI) vía MQTT/TLS sin intermediarios. 4. Arquitectura abierta basada en estándares: Kotlin, Jetpack Compose, Room, Material3.
Notes: Motivación: el monitoreo manual es insuficiente. LoRaWAN resuelve la conectividad en campo, TTI es el servidor de red y la app Android es la interfaz de usuario final.

## Slide 3
Objetivos del Proyecto
3 / 14
Objetivo General: Desarrollar una aplicación Android nativa para monitoreo en tiempo real de variables ambientales (temperatura y humedad) usando nodos LoRaWAN conectados a The Things Industries, con almacenamiento local, sistema de alarmas y notificaciones push.
Objetivos Específicos
1
Integración IoT
Recibir mensajes uplink de TTI vía MQTT/TLS (puerto 8883) y decodificar el payload LoRaWAN.
2
Persistencia local
Almacenar lecturas y eventos de alarma en Room (SQLite) para acceso offline.
3
Interfaz reactiva
Construir UI con Jetpack Compose + Material3 con actualización en tiempo real.
4
Sistema de alarmas
Evaluar umbrales configurables y enviar notificaciones push cuando se excedan.
5
Servicio persistente
Mantener la conexión MQTT activa en segundo plano mediante Foreground Service.
6
Seguridad
Gestionar credenciales (API Key) mediante DataStore Preferences, nunca en código fuente.
Notes: Explicar el objetivo general: app Android que cierra el ciclo desde el nodo físico hasta la notificación al usuario. Los 6 objetivos específicos mapean directamente a los módulos de la app.

## Slide 4
Arquitectura General del Sistema
4 / 14
Nodo
LoRaWAN
Gateway
LoRaWAN
The Things
Industries (TTI)
Broker
MQTT/TLS
App
Android
Usuario
/ Alarmas
RF 868MHz
IP/TCP
MQTT sub
MQTT pub
Push/UI
SHT31 sensor
ATMega32U4 + RFM95W
Frecuencia 868 MHz
RAK7268
Banda: AU915
Internet via Ethernet
Servidor de red
Tenant: unicamp
App ID: iotdlt
unicamp.au1.cloud
.thethings.industries
Puerto 8883 TLS
Foreground Service
HiveMQ Client 1.3.3
TLS + MQTT v3
Dashboard
Historial
Notificaciones
Notes: Arquitectura de extremo a extremo. El nodo LoRaWAN transmite por radiofrecuencia al gateway, que sube los datos a TTI. TTI los publica en el broker MQTT y la app Android los consume mediante una conexión MQTT/TLS persistente en un Foreground Service.

## Slide 5
Nodo IoT LoRaWAN
Hardware, firmware y formato de payload
5 / 14
Hardware del Nodo
MCU
ATmega32U4 — 8-bit AVR @ 8 MHz
Radio
RFM95W — LoRa 868 MHz, +20 dBm
Sensor
SHT31 — Temp ±0.3°C / Hum ±2% RH
Protocolo
LoRaWAN 1.0.3 · Clase A
Banda
AU915 (Australia/LAM) · SF7–SF12
Alimentación
3.3 V Li-Po + harvesting solar
Payload TTN (decodificado)
// Payload Decoder — TTN Formatter { "device": "lorawan_node_1", "seq" : 4812, "temp" : 21.7, // °C "hum" : 53.6 // %RH }
Datos reales capturados en pruebas
Dispositivo
lorawan_node_1
Temperatura
21.7 °C
Humedad
53.6 % RH
Secuencia
msg #4812
Notes: El nodo utiliza LoRaWAN Clase A, que significa mínimo consumo: el dispositivo solo recibe durante dos ventanas cortas después de cada transmisión. El payload binario de 8 bytes se decodifica en TTI mediante un formatter JavaScript que produce temp y hum como floats.

## Slide 6
Integración con TTI (The Things Industries)
MQTT sobre TLS · Autenticación con API Key
6 / 14
Parámetros de Conexión MQTT
Host
unicamp.au1.cloud.thethings.industries
Puerto
8883 (TLS/SSL)
Usuario
{app_id}@{tenant} → iotdlt@unicamp
Password
API Key de la aplicación (DataStore)
Tópico sub
v3/iotdlt@unicamp/devices/+/up
Versión
MQTT 3.1.1 · QoS AT_LEAST_ONCE
Cliente
HiveMQ MQTT Client 1.3.3
Flujo de Mensajes Uplink
Nodo transmite
payload binario
TTI decodifica
con formatter JS
TTI publica JSON
en tópico MQTT
App recibe
en callback
Parseo JSON
+ Room insert
Notes: TTI actúa como Network Server y Application Server. El API Key se almacena en DataStore Preferences cifrado del SO, no en el código fuente. La suscripción usa wildcard + para recibir de todos los dispositivos de la aplicación.

## Slide 7
Arquitectura de la App Android
Clean Architecture + Unidirectional Data Flow
7 / 14
CAPA UI (Presentación)
• DashboardScreen • DeviceDetailScreen • AlarmsScreen • SettingsScreen • ThresholdsScreen
CAPA ViewModel / Lógica de Negocio
• DashboardViewModel • AlarmsViewModel • SettingsViewModel
CAPA DATOS (Repositorios)
• SensorRepository • SettingsRepository • AlarmRepository
CAPA FUENTES DE DATOS
• Room DB (SensorReadingDao, AlarmEventDao) • DataStore Preferences • TtnMqttClient (HiveMQ)
↕ StateFlow / collectAsStateWithLifecycle
↕ StateFlow / Flow (Coroutines)
↕ Suspend functions / Flow
Notes: Se usa un patrón MVVM simplificado con repositorios. No se usa Hilt — la inyección de dependencias es manual a través de AppContainer, un singleton inicializado en Application. Esto simplifica el setup y es adecuado para proyectos de investigación.

## Slide 8
Stack Tecnológico
Versiones y bibliotecas utilizadas
8 / 14
Lenguaje & Build
• Kotlin 2.1.0
• AGP 9.0.1 (Android Gradle Plugin)
• KSP 2.1.0-1.0.29
• compileSdk / targetSdk 35 (Android 15)
UI Framework
• Jetpack Compose BOM 2024.11.00
• Material3 (tema Teal personalizado)
• Navigation Compose
• Canvas — gráfico de línea custom
Persistencia
• Room 2.7.0 (SQLite wrapper)
• DataStore Preferences (credentials)
• KSP para generación de código
• kotlinx.serialization (JSON)
Red / IoT
• HiveMQ MQTT Client 1.3.3
• TLS/SSL — puerto 8883
• The Things Industries (TTI cloud)
• LoRaWAN 1.0.3 Clase A
Servicios Android
• LifecycleService (Foreground Service)
• ServiceCompat.startForeground()
• NotificationCompat + canales Android
• FGS type: REMOTE_MESSAGING (API 35)
Arquitectura
• MVVM + Repository Pattern
• StateFlow / collectAsStateWithLifecycle
• AppContainer (Manual DI)
• Kotlin Coroutines + Dispatchers.IO
Notes: El punto más importante del stack: HiveMQ Client es la única dependencia MQTT de alta calidad compatible con Android + TLS. Room 2.7.0 requiere KSP 2.1.0-1.0.29 y la flag android.disallowKotlinSourceSets=false en AGP 9.0.

## Slide 9
Pantalla Principal — Dashboard
Visualización en tiempo real por dispositivo
9 / 14
Tarjetas de Dispositivo
Una tarjeta por nodo registrado. Muestra ID, temperatura, humedad y estado de alarma.
Codificación por Color (MetricStatus)
OK → verde teal · BAJO → azul/ámbar · ALTO → rojo. Cada métrica calculada independientemente.
Badge de Alarmas No Reconocidas
El tab 'Alarmas' muestra un BadgedBox con el conteo de eventos pendientes de reconocer.
Dispositivo: nodo-2
TEMP
21.7 °C
HUM
53.6 %
Gráfico histórico (24h)
máx
mín
● Estado: NORMAL
Notes: El dashboard usa StateFlow en el ViewModel. Cada tarjeta de dispositivo evalúa MetricStatus: OK cuando el valor está entre los umbrales, BAJO o ALTO fuera de rango. El color cambia automáticamente. Los gráficos usan un Canvas Composable personalizado con líneas de umbral y zona sombreada.

## Slide 10
Sistema de Alarmas
Umbrales configurables, detección y notificaciones
10 / 14
Lectura
recibida
¿Alarmas
habilitadas?
Evaluar 4
condiciones
¿Cooldown
(5 min)?
Registrar
en Room
Notificación
Push
4 Tipos de Alarma
TEMP_HIGH
Temperatura > umbral máximo
TEMP_LOW
Temperatura < umbral mínimo
HUM_HIGH
Humedad > umbral máximo
HUM_LOW
Humedad < umbral mínimo
Comportamiento
Cooldown
5 minutos entre alarmas del mismo tipo por dispositivo (evita spam)
Persistencia
Cada alarma se guarda en Room con timestamp, valor y umbral
Reconocimiento
El usuario puede marcar individual o masivamente como reconocidas
Badge
Conteo de no-reconocidas visible en el tab de navegación
Canales
Canal separado para alarmas vs. estado del servicio (Android 8+)
Umbrales
Configurables por dispositivo: temp [15°C, 30°C], hum [30%, 70%]
Notes: El cooldown es crítico para no saturar al usuario con notificaciones. La lógica está en MqttForegroundService.checkThresholds(). Se consulta la última alarma del mismo tipo por dispositivo en Room y si no han pasado 5 minutos se omite.

## Slide 11
Desafío Técnico: Foreground Service en Android 15 (API 35)
11 / 14
PROBLEMA ENCONTRADO
Stop FGS timeout ActivityManager: Stop FGS timeout for service MqttForegroundService; startForegroundCount: 0 Causa raíz: FOREGROUND_SERVICE_TYPE_DATA_SYNC está bloqueado en Android 15 (API 35). El sistema mata el servicio si no llama startForeground() con el tipo correcto en < 5 segundos.
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
1. AndroidManifest.xml foregroundServiceType="remoteMessaging" 2. ServiceCompat.startForeground() Pasar el tipo como parámetro (API 34+) 3. Lógica condicional: API ≥ 33 → REMOTE_MESSAGING
API ≥ 29 → DATA_SYNC
API < 29 → tipo 0
ServiceCompat.startForeground(this, NOTIFICATION_ID, notification, when { SDK_INT >= TIRAMISU -> ServiceInfo.FOREGROUND_SERVICE_TYPE_REMOTE_MESSAGING SDK_INT >= Q -> ServiceInfo.FOREGROUND_SERVICE_TYPE_DATA_SYNC else -> 0 })
Notes: Este fue el bug más difícil del proyecto. Android 15 cambió las políticas de Foreground Service: DATA_SYNC ya no es válido para conexiones de red/MQTT. REMOTE_MESSAGING es el tipo correcto para servicios que mantienen conexiones de mensajería en tiempo real.

## Slide 12
Resultados
Sistema en funcionamiento real — nodo-2 activo
12 / 14
100%
Lecturas recibidas
tasa de recepción en pruebas
< 3 s
Latencia E2E
nodo → app Android
4 tipos
Alarmas detectadas
temp alta/baja · hum alta/baja
1 nodo
Dispositivos
lorawan_node_1 (nodo-2)
Chart: Temperatura — nodo-2 (valores reales)
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20
Temperatura (°C) | 21 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.7 | 21.8
Chart: Humedad — nodo-2 (valores reales)
| 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20
Humedad (% RH) | 52 | 52.6 | 53.1 | 53.6 | 53.8 | 54 | 53.5 | 52.9 | 53.6
Notes: Datos reales capturados del dispositivo lorawan_node_1 (aparece como nodo-2 en TTI) durante las pruebas. Temperatura estable ~21.7°C y humedad ~53.6% en el entorno de laboratorio. La app recibió y mostró los datos en tiempo real sin pérdidas.

## Slide 13
Conclusiones
13 / 14
1
Integración end-to-end exitosa
Se demostró que es posible construir un sistema IoT completo — desde el sensor físico hasta la notificación en el smartphone — usando exclusivamente tecnologías open-source y estándares abiertos (LoRaWAN, MQTT, Android).
2
Persistencia y continuidad demostradas
El Foreground Service con tipo REMOTE_MESSAGING mantiene la conexión MQTT activa incluso con la app en segundo plano en Android 15, superando las restricciones de la plataforma.
3
UI reactiva y accesible
Jetpack Compose con StateFlow permite una UI que reacciona instantáneamente a nuevas lecturas. La codificación por color (MetricStatus) hace intuitiva la detección visual de anomalías.
4
Arquitectura escalable
El patrón Repository + ViewModel + Room permite agregar nuevos sensores, variables y tipos de alarma con cambios mínimos. El sistema está listo para crecer a múltiples nodos.
5
Seguridad por diseño
Las credenciales TTI (API Key) se almacenan en DataStore Preferences y el usuario las ingresa manualmente en la app. Nunca se incluyen en el código fuente ni en el repositorio.
6
Validación con datos reales
El sistema fue verificado con el nodo lorawan_node_1 transmitiendo datos reales a TTI: 21.7 °C y 53.6 % RH recibidos en tiempo real, confirmando el ciclo completo de extremo a extremo.
Notes: Enfatizar que el proyecto cerró un ciclo completo de IoT, resolviendo desafíos reales de la plataforma Android (API 35, FGS, permisos). El código fuente está disponible y la arquitectura es reproducible.

## Slide 14
Trabajo Futuro
Líneas de mejora y extensión del sistema
14 / 14
LW
Múltiples nodos
Soporte para flotas de 10+ dispositivos LoRaWAN con mapa de ubicación geográfica en la app.
API
Backend en la nube
API REST (Node.js/FastAPI) para sincronizar histórico entre dispositivos y acceso web.
ML
Detección ML de anomalías
Modelo TFLite on-device para detectar patrones inusuales sin configurar umbrales manuales.
PWR
Gestión de energía
Dashboard de batería de nodos y alertas de nivel bajo. Optimización de SF y ADR.
SEC
Seguridad avanzada
Certificados de cliente mTLS, rotación automática de API Keys y cifrado E2E de payloads.
CSV
Exportación de datos
Exportar series temporales a CSV/Excel para análisis en herramientas externas (R, Python).
Agradecimientos: A los profesores del programa IoT & Redes, al equipo de The Things Industries por su plataforma abierta, y a la comunidad de Kotlin/Compose por la documentación de calidad.
Notes: Preguntas y respuestas. Si hay tiempo, hacer una demo en vivo con el dispositivo lorawan_node_1 transmitiendo y ver los datos aparecer en la app en tiempo real.